## Slide 1: Rakentamisen ja purkamisen kiertotalous: CityLoops -hankkeen tuloksia
CityLoops -hankkeen loppuwebinaari 6.9.2023
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Vuokko Malk, TKI-asiantuntija
Henri Kettunen, projektitutkija
Miika Hämäläinen, projektitutkija

## Slide 2: Hanke pähkinänkuoressa
CityLoops on EU-rahoitteinen (Horizon 2020) projekti, joka keskittyy orgaanisen jätteen ja rakennus- ja purkujätteen kiertotalouden kehittämiseen.
Seitsemän eurooppalaista kaupunkia on pilotoinut työkaluja kiertotalouden edistämiseksi.
Hankkeen toteutusaika 10/2019-9/2023
Hanketta ovat toteuttaneet Mikkelissä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy yhdessä Mikkelin kaupungin, Metsäsairila Oy:n, urakoitsijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

## Slide 3: Demonstraatio- kaupungit
BODØ
ROSKILDE
HØJE-TAASTRUP
APELDOORN
PORTO
SEVILLE
MIKKELI
Mukana 28 partneria

## Slide 4: Rakennus- ja purkujätteet kiertoon
Rakennusala tuottaa 35 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä ja 30 % jätteistä.
Kierrättämällä ja uudelleenkäyttämällä voidaan vähentää neitseellisten materiaalien käyttöä sekä vähentää rakennusalan hiilidioksidipäästöjä.
Tärkeää varmistaa materiaalien turvallisuus ja huomioida myös purkamisen ympäristövaikutukset.
Kuvat Juha Vihavainen

## Slide 5: Mikkelin demonstraatiokohteet
Demonstraatiokohteina vuonna 2021 puretut Mikkelin kaupungin omistamat kiinteistöt:
Tuukkalan sairaala
Pankalammen terveyskeskus
Replikaatiokohteena Mikalo Oy:n Pellosniemen asuinkerrostalojen purku 2022
Kuvat: Esa Hannus ja Juha Vihavainen, Xamk

## Slide 6: Purkutyön ympäristö- ja terveysvaikutusten monitorointi
Demonstraatiokohteissa tehtiin työhygienisiä mittauksia ja materiaaleista analysoitiin haitallisia aineita. Lisäksi monitoroitiin pölylaskeumaa ja työmaavesiä. Esimerkiksi työmaavesien mukana voi kulkeutua kiintoainetta ja haitallisia aineita vesistöihin.
Kuvat Juha Vihavainen

## Slide 7: Sisäpurkuvaihetta Pankalammen kohteessa
Kuvat: Juha Vihavainen Xamk
Urakoitsija Ahosen Palvelut Oy

## Slide 8: Sisäpurkuvaihetta Pankalammen kohteessa
Urakoitsija Ahosen Palvelut Oy
Kuvat: Juha Vihavainen Xamk

## Slide 9: Sisäpurkuvaihetta Tuukkalan kohteessa
Kuvat: Juha Vihavainen Xamk
Urakoitsija Terra Infra Oy
Terveys- ja ympäristövaikutusten monitorointia: hengittyvä pöly ja pölylaskeuma

## Slide 10: Ulkopurkuvaihetta Pankalammen kohteessa
Kuvat: Juha Vihavainen Xamk
Urakoitsija Ahosen Palvelut Oy

## Slide 11: Ulkopurkuvaihetta Tuukkalan kohteessa
Kuvat: Juha Vihavainen Xamk
Urakoitsija Terra Infra Oy

## Slide 12: Demonstraatiokohteet Tuukkala ja Pankalampi
Pankalampi 07.07.2021
Tuukkala 07.07.2021
Kuvat: Juha Vihavainen Xamk

## Slide 13: Demonstraatiokohteet Tuukkala ja Pankalampi
Kuvat: Juha Vihavainen Xamk
Tuukkala 31.8.2021
Pankalampi 31.8.2021

## Slide 14: Purkutyön ympäristö- ja terveysvaikutusten monitorointi
Työhygieniset mittaukset
Sisäpurkuvaiheen aikana kerättiin hengittyvän pölyn näytteitä työntekijään kiinnitettävillä henkilökohtaisilla mittareilla, sekä kiinteistä mittauspaikoista. Lisäksi tehtiin hiukkasmittauksia DustTrak – mittarilla.
Pölypitoisuudet ylittivät HTP-arvoja (haitalliseksi tunnetut pitoisuudet). Työntekijät altistuivat eri määriä riippuen työtehtävästä. Molemmilla purkutyömailla työntekijöillä oli asianmukaiset pölysuojaimet.
Pölylaskeuma
Laskeumanäytteissä näkyi purkutyömaalla syntyneen pölyn leviäminen ympäristöön. Ilmanlaadun hiukkaspitoisuuden raja-arvot ylittyivät hetkellisesti purkutyömaan aikana, mutta tilanne tasaantui purkutyömaan loputtua. Molemmilla työmailla käytettiin pölynsidontamenetelmänä vesisumua.
kuva Sari Seppäläinen

## Slide 15: Purkutyön ympäristö- ja terveysvaikutusten monitorointi
Työmaavedet
Purkutöiden aikana otettujen näytteiden tuloksia verrattiin ennen purkamista otettuun kontrollinäytteeseen (työmaakaivo), sekä purkutöiden päättymisen jälkeen otettuihin näytteisiin.
Työmaan aikana vesinäytteissä näkyi selvästi purkutöiden vaikutus.
Kiintoainepitoisuudet laskivat pian purkutyön jälkeen, mutta joidenkin aineiden (esim. magnesium, sulfaatti, kloridi) pitoisuudet olivat koholla vielä vuosi purkamisen jälkeen ja myös Pankalampeen johtavassa poistoputkessa.

## Slide 16: Purkutyön ympäristö- ja terveysvaikutusten monitorointi

## Slide 17: Kierrätyksen ja uudelleenkäytön vaikutukset CO2-päästöihin
Päästövaikutusten laskentaa Mikkelin demokohteissa Roskildessa kehitetyillä yksinkertaisilla LCA-laskentatyökalulla.
Rakennusmateriaalien uudelleenkäytön ja kierrätyksen päästövaikutukset
Maa-ainesten (tai betonimurskan) kuljetusten päästövaikutukset
Betonimurskan hyödyntäminen uuden betonin valmistuksessa – päästövaikutukset
CO2 -päästöjä voitaisiin vähentää erityisesti betoni- ja metalliosien uudelleenkäytöllä.
Laskuri: Roskilde Municipality

## Slide 18: Purkukartoitus ja materiaalivirtojen monitorointi 3D-mallinnustyökalulla
Kierrätyksen ja uudelleenkäytön edellytyksenä purkumateriaalien huolellinen kartoitus ja tietojen saatavuus/arkistointi.
Droonikuvausta ja 3D-mallinnusta demonstroitiin työkaluna materiaalivirtojen monitoroinnissa.
Kuvat: Esa Hannus Xamk

## Slide 19: 3D-mallinnustyökalun tuloksia
Droonilla monitorointi toimii hyvänä työkaluna dokumentoinnissa. Mallinnuksen avulla luodaan esim. mittatarkkoja ortokuvia ja 3D-pistepilvimalleja, joista voidaan määrittää nopeasti materiaalien pituuksia, pinta-aloja tai tilavuuksia. Näitä tietoja voidaan hyödyntää purkukartoituksessa tai uudelleenkäytön suunnittelussa.
Kuvat: Juha Vihavainen Xamk

## Slide 20: Purkutyömaan seuranta
Purkutyön etenemisen seurantaa Pix4DMapperin avulla. Videot Tuukkalan ja Pankalammen demonstraatiokohteista 05-06/2021.
Kuvat ja videot: Juha Vihavainen Xamk

## Slide 21: 3D-mallinnustyökalun tuloksia
Mittatarkkoja 3D-malleja
Ortoilmakuvia
3D-laskentatuloksia + ym. …
Kuvat: Juha Vihavainen Xamk

## Slide 22: Pinta-alan määritys Pix4DMapper-ohjelmistolla
Kuva: Esa Hannus Xamk
Esimerkki: Kattohuopien pinta-alan määritys kohteelta ennen purku-urakan aloitusta

## Slide 23: Tilavuuslaskenta Pix4DMapper-ohjelmistolla
Kun materiaali tunnetaan, on mahdollista toteuttaa paino- ja irtotiheyslaskenta 3D-mallinnusohjelmiston avulla.
Esim. Tiilikasan tilavuus: 19,89 ± 0,79 m3
Kuvat: Juha Vihavainen Xamk

## Slide 24: Tilavuuslaskenta Pix4DMapper-ohjelmistolla
Tilavuuslaskenta on mahdollista myös vaihtolavoilta, jos vaihtolavan tilavuus tiedetään.
Jos oletetaan vaihtolavan tilavuuden olevan 28 m3, puujätteen tilavuus = 28 m3 – 11,42 m3 = n. 16,6 m3
Kuvat: Juha Vihavainen Xamk

## Slide 25: Tilavuuslaskenta Pix4DMapper-ohjelmistolla
Johtopäätöksiä (1-2 kalvoa)
Takymetrimittaukset
Esimerkkejä: betonielementit jne

## Slide 26: Demonstraatio mittaustarkkuudesta
Maanrakennus Talpa Oy mittasi maa-aineskasan takymetrillä ja sama kasa kuvattiin droonilla
  Tilavuusmäärityksien ero 0,2 % → Droonilla saa riittävän tarkkoja tuloksia
  Droonilla kenttätoiminta nopeaa, tulokset saa pilvipalveluita hyödyntäen jo kentällä
Kuvat: Juha Vihavainen Xamk

## Slide 27: Huomioitavaa droonin hyödyntämisestä
Organisoitava lennätykset urakoitsijan kanssa, jotta täydet purkumateriaalimäärät saadaan kuvattua oikea-aikaisesti
Kova tuuli ja sade mahdollisia esteitä toiminnalle
Muistettava lainsäädäntö ja rajoitukset etenkin taajamassa!
  Droonin massasta riippuen, pidettävä riittävä etäisyys toiminnan ulkopuolisiin ihmisiin
  Jos taloja tai ihmisiä purkutyömaan välittömässä läheisyydessä, tarvitaan toimintaan erityslupa Traficomilta
  Lähellä lentokenttää pyydettävä lennätyslupa lentokentän päälliköltä
Kuvat: Flyk-ilmailukarttapalvelu

## Slide 28: Datapankki
  Kohdenäkymä
Kuvat: Miika Hämäläinen Xamk

## Slide 29: Esimerkki datapankin käyttötapauksesta
  Vaihe 1. Luo kohde
    Lisää rakennuksen tiedot (Rakennusvuosi, kerrosluku, runkomateriaali jne.)
  Vaihe 2. Lisää tiedostoja
    Lataa kohteen pohjapiirustukset, drooniskannauksia, kuvia jne.
  Vaihe 3. Materiaalierien lisäys
    Laske 3D-malleista materiaalierien tilavuudet ja lisää ne kohteen alle
    Lisää erän muut tiedot jotka voivat olla hyödyllisiä uusiokäyttökohteen löytämisessä. (Erän sisältämät materiaalit)
  Vaihe 4. Erän materiaalien tietojen lisäys
    Yksittäisistä materiaaleista voidaan säilöä raportteja, haitta-aine kartoituksia, huonekalujen ominaisuuksia.

## Slide 30: THANK YOU VERY MUCH!